| Iepirkums “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām” | APSTIPRINĀTS SIA “Smiltenes NKUP” Iepirkumu komisijas 2019. gada, maija sēdē Protokols Nr.1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs ________________________/A. Vīvuliņš/ |
| --- | --- |

Iepirkums “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei

SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. SNKUP/2019/1/IEP)

NOLIKUMS

Smiltene, 2019

- Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs un tā kontaktpersona

| Nosaukums | SIA „Smiltenes NKUP” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | LV43903000435 |
| Adrese | Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novads, LV - 4729 |
| Tālruņa numurs | 64707062, 26182972 |
| Faksa numurs | 64773204 |
| e-pasta adrese | smiltenesnkup@gmail.com |
| Interneta adrese (URL) | www.smiltenesnkup.lv |
| Kontaktpersona (par iepirkuma dokumentāciju) | Projektu vadītāja Baiba Cīrule, tālrunis 26343318 |
| Kontaktpersona (tehniskajos jautājumos) | SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, tālrunis 26593303 |

  - Iepirkuma metode: Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.

  - Iepirkuma identifikācijas Nr.: SNKUP/2019/1/IEP

  - CPV kods: 16810000-6 (Lauksaimniecības tehnikas detaļas).

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana

    - Ar Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, un aktuālo informāciju var iepazīties SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā www.smiltenesnkup.lv, sadaļā “Iepirkumi”;

    - Ar nolikumu klātienē, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pretendenti var iepazīties SIA “Smiltenes NKUP”, Pils iela 3a, Smiltene, darba laikā:

Pirmd. – no 8.00 līdz 18.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);

O; T; C – no 8.00 līdz 17.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);

Piektd. - no 8.00 līdz 16.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);

    - Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par šo iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā www.smiltenesnkup.lv;

    - Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem par šo iepirkuma procedūru tiek publicētas pasūtītāja mājaslapā internetā www.smiltenesnkup.lv. Piegādātāja pienākums ir patstāvīgi sekot mājaslapā www.smiltenesnkup.lv publicētajai informācijai par šo iepirkuma procedūru un iekļaut to savā piedāvājumā.

  - Informācijas apmaiņa

    - Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentu iepirkuma ietvaros notiek rakstveidā (latviešu valodā) un adresē SIA “Smiltenes NKUP” Iepirkuma komisijai, jautājumu nosūtot:

- Pa pastu (SIA “Smiltenes NKUP”, Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729),

- Elektroniski (izmantojot drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu (smiltenesnkup@gmail.com);

    - Elektroniski nosūtītai informācijai bez elektroniskā paraksta ir tikai informatīvs raksturs;

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to mājaslapā www.smiltenenkup.lv, sadaļā “Iepirkumi”, norādot uzdoto jautājumu, un sniegto atbildi;

    - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja mājaslapā www.smiltenenkup.lv, sadaļā “Iepirkumi”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja;

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 15. jūlijs, plkst. 10:00;

    - Pretendents piedāvājumu var iesniegt:

      - personīgi SIA „Smiltenes NKUP” Pils ielā 3a, Smiltenē, darba laikā:

Pirmd. – no 8.00 līdz 18.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);

O; T; C – no 8.00 līdz 17.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);

Piekt. - no 8.00 līdz 16.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);

      - vai pa pastu SIA „Smiltenes NKUP” Pils ielā 3a, Smiltenē, LV-4729. Pa pastu sūtītajiem piedāvājumiem jābūt saņemtiem SIA “Smiltenes NKUP” līdz nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām, Pasūtītājs to neizskata un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam;

    - Ja Piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto noformējumu. Pasūtītājs to neizskata un nekavējoties veic pasākumus, lai par to informētu Pretendentu;

    - Saņemot piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Iesniegto piedāvājumu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai persona – vārdu, uzvārdu), piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku;

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku);

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā SIA „Smiltenes NKUP” Pils ielā 3a, Smiltenē, darba laikā:

Pirmd. – no 8.00 līdz 18.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);

O; T; C – no 8.00 līdz 17.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);

Piekt. - no 8.00 līdz 16.00 (pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);

    - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis;

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā atvēršanas sanāksmē 2019. gada 15. jūlijā, plkst. 10:00, SIA „Smiltenes NKUP” Pils ielā 3a, Smiltene, II. stāvā, zālē;

    - Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas iepirkuma komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā tiek uzrādīts personas vārds, uzvārds, pārstāvētais uzņēmums un paraksts;

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) piedāvājuma kopija papīra formātā (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORĢINĀLS” un “KOPIJA”);

    - Uz piedāvājuma titullapas ir vismaz jānorāda:

- Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs;

- Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs;

- Pretendenta pasta adrese, faksa numurs vai e-pasta adrese un telefona numurs;

    - Piedāvājumam jābūt sašūtam vienā sējumā;

    - Pretendents piedāvājumu iesaiņo un iesniedz aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda:

Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

Pretendenta kontaktpersonu (vārds, uzvārds un kontaktinformācija);

Atzīmi: Piedāvājums iepirkumam “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei

SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām” ID Nr. SNKUP/2019/1/IEP. Neatvērt līdz 2019. gada 15. jūlijam, plkst. 10:00;

    - Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar MK 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Svešvalodā sagatavots dokuments, kuram nav pievienots atbilstošs tulkojums latviešu valodā, netiek pieņemts un tiek uzskatīts, ka šis dokuments nav iesniegts. Citās valstīs izsniegtajiem valsts pārvaldes iestāžu vai notariālajiem dokumentiem jābūt legalizētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja minētā prasība nav izpildīta, tiek uzskatīts, ka šis dokuments nav iesniegts;

    - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā uz sanumurētām lapām, aiz titullapas jābūt satura rādītājam, numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, piedāvājumam jābūt caurauklotam tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav, iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas) parakstītai. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu;

    - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām;

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta Pretendenta likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai personai;

    - Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei;

    - Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”, saskaņā ar nolikuma 2. Pielikumā noteikto Tehnisko specifikāciju un 8. Pielikuma Līguma projektu.

  - Līguma izpildes vieta: Pilskalna iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

  - Līguma izpildes termiņš: 1 (viens) kalendārais mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

  - Apmaksa - Saskaņā ar iepirkuma Līguma nosacījumiem.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvāto zemāko kopējo cenu.

  - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam t.i. saistošam iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no noteiktās iepirkuma piedāvājuma atvēršanas dienas;

  - Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants;

- Prasības pretendentiem UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

| Atlases prasības pretendentam | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| Iepirkumā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi; | 3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums), kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pakalpojumu atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. 3.1.2. Pilnvaras oriģināls vai Pretendenta apliecināta pilnvaras kopija, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona. |
| Uz pretendentu neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (nosacījumi pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkumā attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz visiem personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība); | 3.2.1. Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību. |
| Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus); | 3.3.1. Latvijā reģistrētam pretendentam Uzņēmuma reģistra izziņas kopija nav jāiesniedz. (Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem (juridiskām personām) pasūtītājs pārbaudi veic publiski pieejamās datu bāzēs; 3.3.2. Fiziskām personām jāiesniedz VID izsniegta nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija tikai tad, ja tiek slēgts iepirkuma līgums; 3.3.3. Ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. |
| Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | 3.4.1. Pretendents pierāda komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 3.4.2. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam darbu izpildi, kuru vērtība ir 10% no pretendenta piedāvātās kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents iesniedz katra šāda apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību iesaistīties iepirkuma līguma izpildē pēc formas – nolikuma 6. un 7. pielikums. |
| Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | 3.5.1.Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts: ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. |
| Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | 3.6.1. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2. punkts un 3.3. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |  |
| Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu 49. panta nosacījumiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai. | 3.8.1. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD)**** kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESDP, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. ****Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv |
| Kvalifikācijas prasības un Tehniskās spējas: |  |
| Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018. gadā un 2019. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim), ir pieredze Traktortehnikas papildaprīkojuma un piegādes pakalpojuma sniegšanā, apjomā, kas finanšu ziņā līdzīgs piedāvājumā norādītai Traktortehnikas papildaprīkojuma un piegādes cenai EUR bez PVN. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad pieredzes apjoms nepieciešams par attiecīgi īsāku laiku periodu. | 3.9.1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi, kurā pretendents uzrāda vismaz 2 (divus) pasūtītājus (klientus), kuram veikta piegāde Traktortehnikas papildaprīkojumam atbilstoši 3.9. punkta nosacījumam (nolikuma 5. pielikums). |
| Pretendents ir attiecīga ražotāja, kura markas produkts tiek piedāvāts, pilnvarots pārstāvis. Pretendentam ir tiesības uzņemties garantijas saistības, nodrošināt piedāvātās traktortehnikas papildaprīkojuma apkopi, remontu un garantijas remontu, garantijas periodā Latvijas teritorijā atbilstoši ražotāja standartiem. | 3.10.1. Pretendenta piedāvātās tehnikas ražotāja izziņa, līgums, licence vai cits dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības pārdot piedāvājumā iekļauto traktortehnikas papildaprīkojumu un uzņemties attiecīgās tehnikas tehniskās apkopes un garantijas saistības. |
| Pretendents spēj un ir apņēmies piegādāt tehniskai specifikācijai atbilstošu traktortehnikas papildaprīkojumu atbilstoši Nolikuma pielikumos norādītajiem noteikumiem, un izpildīt Tehniskajā specifikācijā un Līguma projektā noteiktās saistības. | 3.11.1. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu atbilstoši pēc Nolikumā pievienotās formas – nolikuma 3. Pielikums. |
| Finanšu piedāvājums: |  |
| Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu. Piedāvājumā jāiekļauj Preces piegādes izmaksas līdz līgumā norādītajai adresei Smiltenes pilsētā. Pretendenta piedāvājumā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā – nolikuma 2. Pielikums un Līguma projektā - nolikuma 8. Pielikums, iekļautās prasības. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu; Pretendents pievienotās vērtības nodokli (PVN) norāda atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda eiro (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem. | 4.12.1. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu atbilstoši nolikuma 4. pielikumam. Finanšu piedāvājumā iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai un Līguma paraugam, Pasūtītāja norādītajā vietā, kā arī nodokļus un nodevas. |

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, IZVĒLES KRITĒRIJI UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:

    - Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un izvēlas saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvāto zemāko kopējo cenu.

    - Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic trīs posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu kvalifikācijas pārbaude un finanšu piedāvājumu vērtēšana.

    - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, pārbaudīs nolikuma 4.2. punktā norādīto apstākļu esamību atbilstoši PIL 9. panta prasībām:

      - attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

      - attiecībā uz pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

    - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 4.1.3.1. un 4.1.3.2. punkta nosacījumi.

    - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personām, uz kuru iespējām tas balstās, neattiecas 4.1.3.1. un 4.1.3.2. punkta noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

    - Atkarībā no nolikuma 4.1.3.2. punktā noteiktās pārbaudes rezultātiem, komisija:

      - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

      - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai personai, uz kuras iespējām tas balstās, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

    - Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.9. punktā un tā apakšpunktos noteiktajām prasībām

    - Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti vai kāds no tiem nav parakstīts. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu, ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību konkursam, kuram tas ir iesniegts.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

  - Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude:

    - Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību nolikuma noteiktajām pretendentu atlases prasībām, nolikuma 3. punkta un tā apakšpunktos noteiktajām prasībām, izņemot nolikuma 3.2. punktā minēto apstākļu esamību, ko pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.

    - Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja komisija konstatē, ka pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis nolikumā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām, vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis komisijas pieprasīto precizējošo informāciju termiņā, kas nav garāks par 3 (trīs) darba dienām, vai citā garākā termiņā, kuru noteikusi komisija.

    - Ja tikai viens pretendents atbilst visām iepirkuma nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude:

    - Pēc pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentu pārbaudes, komisija vērtē finanšu piedāvājuma atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas (EUR bez PVN).

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41. panta devīto daļu.

    - Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pasūtītājs rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

    - Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma nolikumu;

  - Iepirkuma līguma noslēgšana notiks atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;

- Iepirkuma rezultātu paziņošana

  - Komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, nosūtot iepirkuma komisijas lēmumu, kā arī savā mājaslapā internetā ievieto informāciju par iepirkuma rezultātiem;

  - Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma ierasties parakstīt iepirkuma līgumu (8.pielikums). Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neierodas parakstīt iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu;

  - Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko kopējo cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- IepirkumU komisija

Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 3 (trīs) komisijas locekļi.

  - Iepirkumu komisijas tiesības:

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

    - pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, nepietiekošs finansējums;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem;

  - Komisijas pienākumi:

    - Izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, nosūtot iepirkuma komisijas lēmumu, kā arī savā mājaslapā internetā ievieto informāciju par iepirkuma rezultātiem;

    - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

- PretendentA tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts, līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, un apstiprināts ar pretendenta zīmogu (ja attiecināms) un pārstāvja parakstu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu;

  - Pretendenta pienākumi:

    - ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu pasūtītāja norādītajā adresē līdz nolikumā noteiktajam termiņam;

    - rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts, latviešu valodā uz 11 (vienpadsmit) lapām, kam pievienoti 8 (astoņi) pielikumi, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. pielikums – Tehniskā specifikācija;

3. pielikums – Tehniskais piedāvājums;

4. pielikums – Finanšu piedāvājums;

5. pielikums – Informācija par pretendenta veiktajām piegādēm;

6. pielikums – Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem:

7. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums (forma);

8. pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

SIA “Smiltenes NKUP”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                           Aigars Vīvuliņš

PIELIKUMI

1.pielikums

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”

ID Nr. SNKUP/2019/1/IEP

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.) |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Fakss, E-pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona numurs) |  |

| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinām, ka:

- esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā esam iekļāvuši visas šai sakarībā ar “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām” saistītās izmaksas un atbilstošos nodokļus.

- piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības.

- nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikuma un tā pielikumos norādītās prasības.

- mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai.

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- piekrītam pievienotā līguma projekta noteikumiem, tā izpildes noteikumi mums ir skaidri un saprotami.

- visas pieteikumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas un precīzas.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2019. gada _____. ____________

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

dalībai iepirkumā “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”

ID Nr. SNKUP/2019/1/IEP

| N.p.k. | Asenizācijas cisterna |
| --- | --- |
| 1 | Asenizācijas cisternu skaits | 1 gb |
| 2 | Cisternas tilpums | 6000-7000 litriem |
| 3 | Tvertne | Galvenizēta no iekšpuses un ārpuses |
| 4 | Dīsele | Galvenizēta |
| 5 | Dubultās darbības sūknis. | Sūkņa jauda ne mazāka par 6500 l/min |
| 6 | Eļļas savākšanas filtrs sūknim | Jābūt komplektā |
| 7 | Iesūkšanas un izsūkšanas pieslēguma vietas gan aizmugurē, gan sānā. | Jānodrošina |
| 8 | Hidrauliski atverams aizbīdnis aizmugurē | Jābūt komplektā |
| 9 | Iesūkšanas caurules diametrs 100 mm | Jābūt komplektā |
| 10 | Iesūkšanas caurules garums ne mazāks par 12 m (drīkst būt divdaļīga ) | Jābūt komplektā |
| 11 | Iesūkšanas caurules galā jābūt grozam, kas aizsargā no lielu priekšmetu iesūkšanas | Jābūt komplektā |
| 12 | Riepas ne mazākas par 550/60 R22,5 | Jābūt komplektā |
| 13 | Dubļu sargi aizmugurē | Jābūt komplektā |
| 14 | 12 V elektroinstalācija | Jābūt komplektā |
| 15 | Apgaismojums dalībai ceļu satiksmē | Jābūt komplektā |
| 16 | Vakuummetrs | Jābūt komplektā |
| 17 | Divi drošības vārsti ar spiedienu 0,05MPa | Jābūt komplektā |
| 18 | Līmeņrādis | Jābūt komplektā |
| 19 | Ekspluatācijas apkopes lūkas diametrs ne mazāks par 700 mm | Jānodrošina |
| 20 | Augšējās lūkas diametrs ne mazāks par 350 mm | Jānodrošina |
| 21 | Hidrauliskās vai pneimatiskās bremzes | Jānodrošina |
| 22 | Kardāns | Jābūt komplektā |
| 23 | Regulējama atbalsta kāja | Jābūt komplektā |
| 24 | Reģistrācija uz pasūtītāja vārda | Jānodrošina |
| 25 | Rūpnīcas garantija | Ne mazāka par 2 gadi |

| N.p.k. | Piekabe |
| --- | --- |
| 1 | Piekabes skaits | 1 gb |
| 2 | Kravnesība | 4500 - 5500 kg |
| 3 | Asu skaits | 1 gb |
| 4 | Platformas garums | Ne mazāk kā 3500 mm |
| 5 | Platformas platums | Ne mazāk kā 2000 mm |
| 6 | Bortu augstums | 500 mm |
| 7 | Papildborti 2 x 500mm | Jābūt komplektā |
| 8 | Grīda no dzelzs metāla loksnes | Biezums vismaz 3 mm |
| 9 | Borti no dzelzs metāla loksnes | Biezums vismaz 2 mm |
| 10 | Trīspusēji izgāžama | Ar izgāšanas leņķi uz aizmuguri ne mazāk kā 45 grādi, uz sāniem, ne mazāk kā 45 grādi |
| 11 | Rezerves riepa ar nostiprināšanas kronšteinu | Jābūt komplektā |
| 12 | Atbalsta kāja ar riteni un regulējamu augstumu | Jābūt komplektā |
| 13 | Hidrauliskās vai pneimatiskās bremzes | Jānodrošina |
| 14 | Stāvbremze | Jānodrošina |
| 15 | 12 v apgaismojums | Jābūt komplektā |
| 16 | Drošības vārsts izgāšanas cilindram | Jābūt komplektā |
| 17 | Pretripošanas ķīļi 2gb. | Jābūt komplektā |
| 18 | Dubļu sargi aizmugurē | Jābūt komplektā |
| 19 | Kāpnes | Jābūt komplektā |
| 20 | Troses atsaite sānu bortiem | Jābūt komplektā |
| 21 | Sakabes diametrs ne lielāks par 50 mm | Jānodrošina |
| 22 | Reģistrācija uz pasūtītāja vārda | Jānodrošina |
| 23 | Rūpnīcas garantija | Ne mazāka par 2 gadi |

| N.p.k. | Grāvju pļaujmašīna/smalcinātājs |
| --- | --- |
| 1 | Pļaujmašīnu skaits | 1 gb |
| 2 | Piedziņa mehāniska | 540 apgr/min |
| 3 | Darba platums | 1600-1800 mm |
| 4 | Pašmasa | Ne lielāka kā 950 kg |
| 5 | Darba iespējamais sagāzuma leņķis - | - 60+90 grādi |
| 6 | Papildus aizsargplāksne vai aizsargķēdes korpusam | Jānodrošina |
| 7 | Pretgriezējnazis | Jābūt komplektācijā |
| 8 | Atbalsta veltnis | Jābūt komplektācijā |
| 9 | Rotora diametrs | Ne mazāks par 130 mm |
| 10 | Maksimālā izliece no traktora centra | Ne mazāka par 285 cm |
| 11 | Siksnu piedziņa rotoram | Jānodrošina |
| 12 | Siksnu skaits rotoram | Ne mazāk kā 4 gb |
| 13 | Mehāniskā vai hidrauliskā aizsardzība pret šķēršļiem | Jānodrošina |
| 14 | Kardāns ar sajūgu | Jābūt komplektācijā |
| 15 | Siksnu spriegošana | Jānodrošina |
| 16 | Hidroakumulātors | Jābūt komplektācijā |
| 17 | Paredzēta zāles un krūmu pļaušanai | Līdz 8 cm diametrā |
| 18 | Rūpnīcas garantija | Ne mazāka par 2 gadi |

| N.p.k. | Sniega lāpsta |
| --- | --- |
| 1 | Sniega lāpstu skaits | 1 gb |
| 2 | Lāpsta | V veida salokāma gan pa vidu, gan uz iekšu, gan āru vismaz 30o leņķī |
| 3 | Darba platums | Vismaz līdz 2800 mm |
| 4 | Pagrieztā stāvoklī darba platums | Vismaz līdz 2500 mm |
| 5 | Augstums | Līdz 850 mm |
| 6 | Atsperu drošības aizsardzība | Jānodrošina |
| 7 | Gumijas nazis | Jābūt komplektācijā |
| 8 | Atbalsta slīdņi | Jābūt komplektācijā |
| 9 | Sānu triecienatbalsta slīdņi | Jābūt komplektācijā |
| 10 | Pašmasa ne lielāka kā 700 kg | Jānodrošina |
| 11 | Hidrauliskā savēršana | Jānodrošina |
| 12 | Trīspunktu uzkare CAT II | Ar peldošo pašizlīmeņojošo sakabes rāmi |
| 13 | Sānu LED gabarītgaismas | Jābūt komplektācijā |
| 14 | Rūpnīcas garantija | Ne mazāka par 2 gadi |

3.pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”

ID Nr. SNKUP/2019/1/IEP

| Ražotāja valsts: |  |
| --- | --- |
| Ražotā nosaukums: |  |
| Modulis: |  |
| Izlaiduma gads: |  |
| N.p.k. | Asenizācijas cisterna | Piedāvājuma atbilstība iepirkuma prasībām * aizpilda pretendents |
| 1 | Asenizācijas cisternu skaits | 1 gb |  |
| 2 | Cisternas tilpums | 6000-7000 litriem |  |
| 3 | Tvertne | Galvenizēta no iekšpuses un ārpuses |  |
| 4 | Dīsele | Galvenizēta |  |
| 5 | Dubultās darbības sūknis. | Sūkņa jauda ne mazāka par 6500 l/min |  |
| 6 | Eļļas savākšanas filtrs sūknim | Jābūt komplektā |  |
| 7 | Iesūkšanas un izsūkšanas pieslēguma vietas gan aizmugurē, gan sānā. | Jānodrošina |  |
| 8 | Hidrauliski atverams aizbīdnis aizmugurē | Jābūt komplektā |  |
| 9 | Iesūkšanas caurules diametrs 100 mm | Jābūt komplektā |  |
| 10 | Iesūkšanas caurules garums ne mazāks par 12 m (drīkst būt divdaļīga ) | Jābūt komplektā |  |
| 11 | Iesūkšanas caurules galā jābūt grozam, kas aizsargā no lielu priekšmetu iesūkšanas | Jābūt komplektā |  |
| 12 | Riepas ne mazākas par 550/60 R22,5 | Jābūt komplektā |  |
| 13 | Dubļu sargi aizmugurē | Jābūt komplektā |  |
| 14 | 12 V elektroinstalācija | Jābūt komplektā |  |
| 15 | Apgaismojums dalībai ceļu satiksmē | Jābūt komplektā |  |
| 16 | Vakuummetrs | Jābūt komplektā |  |
| 17 | Divi drošības vārsti ar spiedienu 0,05MPa | Jābūt komplektā |  |
| 18 | Līmeņrādis | Jābūt komplektā |  |
| 19 | Ekspluatācijas apkopes lūkas diametrs ne mazāks par 700 mm | Jānodrošina |  |
| 20 | Augšējās lūkas diametrs ne mazāks par 350 mm | Jānodrošina |  |
| 21 | Hidrauliskās vai pneimatiskās bremzes | Jānodrošina |  |
| 22 | Kardāns | Jābūt komplektā |  |
| 23 | Regulējama atbalsta kāja | Jābūt komplektā |  |
| 24 | Reģistrācija uz pasūtītāja vārda | Jānodrošina |  |
| 25 | Rūpnīcas garantija | Ne mazāka par 2 gadi |  |

| Ražotāja valsts: |  |
| --- | --- |
| Ražotā nosaukums: |  |
| Modulis: |  |
| Izlaiduma gads: |  |
| N.p.k. | Piekabe | Piedāvājuma atbilstība iepirkuma prasībām * aizpilda pretendents |
| 1 | Piekabes skaits | 1 gb |  |
| 2 | Kravnesība | 4500 - 5500 kg |  |
| 3 | Asu skaits | 1 gb |  |
| 4 | Platformas garums | Ne mazāk kā 3500 mm |  |
| 5 | Platformas platums | Ne mazāk kā 2000 mm |  |
| 6 | Bortu augstums | 500 mm |  |
| 7 | Papildborti 2 x 500mm | Jābūt komplektā |  |
| 8 | Grīda no dzelzs metāla loksnes | Biezums vismaz 3 mm |  |
| 9 | Borti no dzelzs metāla loksnes | Biezums vismaz 2 mm |  |
| 10 | Trīspusēji izgāžama | Ar izgāšanas leņķi uz aizmuguri ne mazāk kā 45 grādi, uz sāniem, ne mazāk kā 45 grādi |  |
| 11 | Rezerves riepa ar nostiprināšanas kronšteinu | Jābūt komplektā |  |
| 12 | Atbalsta kāja ar riteni un regulējamu augstumu | Jābūt komplektā |  |
| 13 | Hidrauliskās vai pneimatiskās bremzes | Jānodrošina |  |
| 14 | Stāvbremze | Jānodrošina |  |
| 15 | 12 v apgaismojums | Jābūt komplektā |  |
| 16 | Drošības vārsts izgāšanas cilindram | Jābūt komplektā |  |
| 17 | Pretripošanas ķīļi 2gb. | Jābūt komplektā |  |
| 18 | Dubļu sargi aizmugurē | Jābūt komplektā |  |
| 19 | Kāpnes | Jābūt komplektā |  |
| 20 | Troses atsaite sānu bortiem | Jābūt komplektā |  |
| 21 | Sakabes diametrs ne lielāks par 50 mm | Jānodrošina |  |
| 22 | Reģistrācija uz pasūtītāja vārda | Jānodrošina |  |
| 23 | Rūpnīcas garantija | Ne mazāka par 2 gadi |  |

| Ražotāja valsts: |  |
| --- | --- |
| Ražotā nosaukums: |  |
| Modulis: |  |
| Izlaiduma gads: |  |
| N.p.k. | Grāvju pļaujmašīna/smalcinātājs | Piedāvājuma atbilstība iepirkuma prasībām * aizpilda pretendents |
| 1 | Pļaujmašīnu skaits | 1 gb |  |
| 2 | Piedziņa mehāniska | 540 apgr/min |  |
| 3 | Darba platums | 1600-1800 mm |  |
| 4 | Pašmasa | Ne lielāka kā 950 kg |  |
| 5 | Darba iespējamais sagāzuma leņķis - | - 60+90 grādi |  |
| 6 | Papildus aizsargplāksne vai aizsargķēdes korpusam | Jānodrošina |  |
| 7 | Pretgriezējnazis | Jābūt komplektācijā |  |
| 8 | Atbalsta veltnis | Jābūt komplektācijā |  |
| 9 | Rotora diametrs | Ne mazāks par 130 mm |  |
| 10 | Maksimālā izliece no traktora centra | Ne mazāka par 285 cm |  |
| 11 | Siksnu piedziņa rotoram | Jānodrošina |  |
| 12 | Siksnu skaits rotoram | Ne mazāk kā 4 gb |  |
| 13 | Mehāniskā vai hidrauliskā aizsardzība pret šķēršļiem | Jānodrošina |  |
| 14 | Kardāns ar sajūgu | Jābūt komplektācijā |  |
| 15 | Siksnu spriegošana | Jānodrošina |  |
| 16 | Hidroakumulātors | Jābūt komplektācijā |  |
| 17 | Paredzēta zāles un krūmu pļaušanai | Līdz 8 cm diametrā |  |
| 18 | Rūpnīcas garantija | Ne mazāka par 2 gadi |  |

| Ražotāja valsts: |  |
| --- | --- |
| Ražotā nosaukums: |  |
| Modulis: |  |
| Izlaiduma gads: |  |
| N.p.k. | Sniega lāpsta | Piedāvājuma atbilstība iepirkuma prasībām * aizpilda pretendents |
| 1 | Sniega lāpstu skaits | 1 gb |  |
| 2 | Lāpsta | V veida salokāma gan pa vidu, gan uz iekšu, gan āru vismaz 30o leņķī |  |
| 3 | Darba platums | Vismaz līdz 2800 mm |  |
| 4 | Pagrieztā stāvoklī darba platums | Vismaz līdz 2500 mm |  |
| 5 | Augstums | Līdz 850 mm |  |
| 6 | Atsperu drošības aizsardzība | Jānodrošina |  |
| 7 | Gumijas nazis | Jābūt komplektācijā |  |
| 8 | Atbalsta slīdņi | Jābūt komplektācijā |  |
| 9 | Sānu triecienatbalsta slīdņi | Jābūt komplektācijā |  |
| 10 | Pašmasa ne lielāka kā 700 kg | Jānodrošina |  |
| 11 | Hidrauliskā savēršana | Jānodrošina |  |
| 12 | Trīspunktu uzkare CAT II | Ar peldošo pašizlīmeņojošo sakabes rāmi |  |
| 13 | Sānu LED gabarītgaismas | Jābūt komplektācijā |  |
| 14 | Rūpnīcas garantija | Ne mazāka par 2 gadi |  |

- Pretendents ar parakstu apliecina, ka spēj nodrošināt traktortehnikas papildaprīkojuma piegādi atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2019. gada _____. ____________

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”

ID Nr. SNKUP/2019/1/IEP

Mēs piedāvājam veikt Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma nosacījumiem.

| Asenizācijas cisterna (bez PVN) | <…> EUR (<summa vārdiem>eiro) |
| --- | --- |
| Piekabe (bez PVN) | <…> EUR (<summa vārdiem>eiro) |
| Grāvju pļaujmašīna/smalcinātājs (bez PVN) | <…> EUR (<summa vārdiem>eiro) |
| Sniega lāpsta (bez PVN) | <…> EUR (<summa vārdiem>eiro) |
| Kopējā cena bez PVN: | <…> EUR (<summa vārdiem>eiro) |
| PVN <…>%: | <…> EUR (<summa vārdiem>eiro) |
| Kopējā cena ar PVN: | <…> EUR (<summa vārdiem>eiro) |

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2019. gada _____. ____________

5. pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA VEIKTAJĀM PIEGĀDĒM

dalībai iepirkumā “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”

ID Nr. SNKUP/2019/1/IEP

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018. gadā un 2019. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) esam izpildījuši šādus Traktortehnikas papildaprīkojuma piegādes līgumus:

|  | Informācija par līguma izpildes laiku/periodu (gads, mēnesis) | Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Līguma priekšmets/ piegādātās preces (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.9. punkta kvalifikācijas prasībām) Piegādāta tehnika (ražotājs, modelis, skaits) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 2 (divus) Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu Preču piegādes līgumus, kas izpildīti 3 (trīs) iepriekšējos gados (2016., 2017., 2018. gadā un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 3.9. punktā noteiktajam.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________               ________________                     _____________________

vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2019. gada _____. ____________

6.pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM

dalībai iepirkumā “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”

ID Nr. SNKUP/2019/1/IEP

| Apakšuzņēmēja nosaukums (adrese, telefons, kontaktpersona) | Veicamā darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba nosaukums (paredzēto darbu īss apraksts) | % no piedāvājuma cenas |

Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (fiziskām un juridiskām personām) ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām norādīto daļu veikšanai.

| Apakšuzņēmējs atbilst |  | neatbilst |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2019. gada _____. ____________

7.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS

dalībai iepirkumā “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām”

ID Nr. SNKUP/2019/1/IEP

Ar šo mēs ____________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr.) apņemamies kā apakšuzņēmējs strādāt pie līguma atklātā konkursā “Traktortehnikas papildaprīkojumam un piegādei SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām” ID Nr. SNKUP/2019/1/IEP, izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājuma gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot ___________________________________________ (minēt konkrētos apakšuzņēmējam veicamos darbus un to apjomus (summa, EUR bez PVN).

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikuma prasībām.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2019. gada _____. ____________

8.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

Skatīt atsevišķi pievienoto dokument

# Footnotes

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.